THÔNG BÁO

Thông báo sau được đưa ra phù hợp với Điều 10.6

| 1. | Thành viên thông báo: VƯƠNG QUỐC Ả RẬP Các cơ quan chính quyền địa phương có liên quan (Điều 3.2 và 7.2), nếu có: |
| --- | --- |
| 2. | Cơ quan chịu trách nhiệm: Tổ chức Tiêu chuẩn Ả Rập Xê Út (SASO) Tên và địa chỉ (bao gồm số điện thoại, số fax, địa chỉ e-mail và web-site, nếu có) của cơ quan đại diện hoặc cơ quan có thẩm quyền được chỉ định giải quyết yêu cầu liên quan đến thông báo sẽ được chỉ ra nếu khác với cơ quan trên: Tổ chức Tiêu chuẩn, Đo lường và Chất lượng Ả Rập Xê Út (SASO) P. O .BOX : 3437 Riyadh 11471 Tel: +966(11) 252 Ext : (1378-1381-1383) Fax +966(11) 4520193 , +966(11)4520086 Email: enquirypoint@saso.gov.sa Website: http://www.saso.gov.sa |
| 3. | Thông báo theo Điều 2.9.2 [X] , 2.10.1 [] , 5.6.2 [ ] , 5.7.1 [], và các điều khác: |
| 4. | Các sản phẩm được điều chỉnh (HS hay CCCN nếu có, nếu không thì mã số thuế quốc gia. Ngoài ra mã số ICS có thể được cung cấp, nếu có): Tổng thành và thiết bị phụ trợ (ICS 43.040.60) |
| 5. | Tiêu đề, số lượng trang và ngôn ngữ của các tài liệu được thông báo: Phương tiện cơ giới-Thiết bị bảo vệ bên dành cho xe tải và rơ moóc (31 trang, tiếng Ả Rập; 29 trang, tiếng Anh). |
| 6. | Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn này liên quan đến các yêu cầu đối với các thiết bị bảo vệ bên (bảo vệ sườn xe) của xe tải và rơ moóc có khối lượng tối đa trên 3,5 tấn được sử dụng để vận chuyển hàng hóa. Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với các máy kéo dùng cho sơ mi rơ moóc và các loại xe được thiết kế và chế tạo cho các mục đích đặc biệt mà vì lý do thực tế không thể lắp lớp bảo vệ sườn xe như vậy. |
| 7. | Mục tiêu và lý do, kể cả bản chất của các vấn đề khẩn cấp khi áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người. |
| 8. | Các tài liệu liên quan: SASO 469 "Phương tiện cơ giới - Trọng lượng và Kích thước". |
| 9. | Thời hạn dự kiến thông qua: 8 tháng 4 năm 2021 Thời hạn dự kiến có hiệu lực: 6 tháng kể từ khi thông qua |
| 10. | Thời hạn góp ý: 25/3/2021 |
| 11. | Toàn văn được cung cấp bởi: Điểm hỏi đáp quốc gia [X] hay địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ e-mail, web-site của các cơ quan khác, nếu thích hợp: Tổ chức Tiêu chuẩn, Đo lường và Chất lượng Ả Rập Xê Út (SASO) P.O. Box 3437 Riyadh 11471 +966(11)252; ext:1380; ext.1382; ext.1383 +966 (1) 4530035 (Fax) ENQUIRYPOINT@saso.gov.sa http://www.saso.gov.sa https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/SAU/21_1762_00_e.pdf https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/SAU/21_1762_00_x.pdf |